## Slide 1
第16 章 恒定电流
1 电流和电流密度
3 欧姆定律和电阻
4 电动势
6 电容器的充电和放电*
2 恒定电流和恒定电场
7 电流的微观图像
5 有电动势的电路

## Slide 2
单位时间内通过导体横截面的电量：
- 方向：规定为正电荷运动的方向
- 单位：[安培]（A）
电流
电流密度
正电荷定向移动方向垂直的单位面积上的电流强度

## Slide 3: 稳恒电流
净流出封闭面的电流 =
电荷守恒
电流的连续性方程
单位时间内从封闭面内向外流出的正电荷的量
电流场中每一点的电流密度的大小和方向均不随时间改变
任一封闭曲面内均无无电荷的堆积和减少
稳恒电流的电路必须闭合

## Slide 4: 稳恒电流
节点电流定律(基尔霍夫第一定律)：
在电路的任一节点处 流入的电流强 度之和等于流出节点的电流强度之和
流入的电流为负号，流出电流为正号
  恒定电路中，沿任何闭合回路一周的电势降等于零，称为回路电压方程
导体内电荷分布不随时间改变
恒定电场
稳恒电场
基尔霍夫第二方程

## Slide 5: 欧姆定律
电阻
电导率
欧姆定律微分形式
适用范围： 一般的金属或电解液
v
n
q

## Slide 6
非静电力做功
非静电场强度
电动势
电动势：把单位正电荷经电源内部由负极移向正极过程中非静电力所作的功
方向：自负极经电源 内到正极
基尔霍夫第二定律
I
R1
b
a
R2

## Slide 7
如图所示的电路，1=12V，1=1 Ω,2=8 V，1=0.5 Ω, 1=3 Ω, 2=1.5 Ω, 3=4 Ω。试求通过每个电阻的电流。
基尔霍夫定律
- 如果电路中有n个节点，那么只有(n－1)个相互独立的节点电流方程。
- 新选定的回路中，至少应有一段电路是已选回路中未曾出现过的。
- 独立方程的个数应等于未知数的个数。

## Slide 8
基尔霍夫定律
节点a
回路I
-1+I1 (R1+r1)+I3R3=0
回路II
+I2 (R2+r2) -I3R3=0
1.25 A
-0.5 A
1.75A
如图所示的电路，1=12V，1=1 Ω,2=8 V，1=0.5 Ω, 1=3 Ω, 2=1.5 Ω, 3=4 Ω。试求通过每个电阻的电流。

## Slide 9
是内阻为的检流计，电源的电动势为，内阻忽略不计。
电路中有四个节点，列出三个独立的节点电流方程式
分析电桥平衡时(检流计中无电流通过，即) 时，、、和之间的关系
惠斯通电桥
当时，可得 ，。

## Slide 10
选择图示三个独立回路，选定绕行方向为顺时针方向，如虚箭头所示。列出回路电压方程式为
当时，可得
和 。
1
2
惠斯通电桥
又因，。
可求得电桥的平衡条件为

## Slide 11
惠斯通电桥
调节R2达到电桥平衡，由R2数值可得出待测电阻的大小
相对于伏安法测电阻有什么优势？

## Slide 12
- 若为热敏电阻制成温度测量仪
- 若采用与压强成正比的锰铜电阻，即可制成压强计，可测1万个大气压
惠斯通电桥
Notes: 采用伏安法测电阻，存在电流表分压，电压表分流问题。理论上惠斯通电桥测电阻一般比伏安法测量的准确度要高。

## Slide 13
𝑝：功率密度 焦耳定律的微分形式
电阻导致温度升高
内通过用电设备的电量:
电势能的减少量（转换为其它形式能量）:
用电设备
对于纯导体，减少的电能全部转换为焦耳热：
焦耳定律
焦耳定律

## Slide 14: 电容器的充电与放电
充电
特征时间常量

## Slide 15: 电容器的充电与放电
放电
特征时间常量

## Slide 16
心脏除颤器
对于危及生命的心律不整、心室颤动、无脉性心室频脉的一种治疗手段
具体方法为使用去颤器（也称除颤仪）给予心脏治疗剂量的电能。
虽然原理目前尚未明了，但普遍认为这么做能使极大部分的心肌去极化，终止心律不整，并使窦房结中的节律点能重建窦性心律

## Slide 17
作业 ：课后习题16.1，16.4，16.6，16.8
截止时间： 下周二4月23日10：10

## Slide 18
第17 章 磁场和它的源
1 磁力与电荷的运动
3 毕奥-萨伐尔定律
4 匀速运动点电荷的磁场*
6 利用安培环路定理求磁场的分布
2 磁场与磁感应强度
7 与变化电场相联系的磁场
5 安培环路定理
8 电场与磁场的相对性和统一性*

## Slide 19
慈石
以为母也，故能引其子
《吕氏春秋》
司南
慈石召铁，或引之也
方家以磁石磨针锋，则能指南
然常微偏东，不全南也
水浮多荡摇。指爪及碗唇上皆可为之，运转尤速，但坚滑易坠，不若缕悬为最善。
沈括《梦溪笔谈》
磁学的发展

## Slide 20
《论磁》
威廉·吉尔伯特(William Gilbert，1504-1603)于1600 年发表了《论磁》一书，系统地讨论了地球的磁性，认为地球是一个大磁石，还提出可以用磁倾角来判断地球上各处的维度。
对磁现象的总结，未触及磁性的本质
磁学的发展

## Slide 21
电流的磁效应
奥斯特 Hans Christian Oersted (1777 ～ 1851)
1819年

## Slide 22
- 1820年7月
奥斯特《关于电冲击对磁针影响的实验》
- 1820年9月
安培（A. M. Ampere） 关于圆电流对磁针作用的实验
- 1820年9月
安培关于两平行直电流相互作用的实验
- 1820年10月
安培关于载流螺线管与磁棒等效性的实验
- 1820年10月
毕奥（Jean Baptiste Biot）和萨伐尔（Félix Savart ）
关于载流长直导线对磁针作用的实验
磁学的发展
- 1821年
法拉第（Michael Faraday）发明了电动机
- 1821年
安培提出解释磁场产生的分子电流假说
奥斯特的发现
对磁现象的系统认识和应用
1 年
1873年
麦克斯韦《电磁通论》

## Slide 23
电动机

## Slide 24
磁现象应用
硬盘
核磁共振
磁悬浮
质谱仪

## Slide 25
- 通电导线受磁场作用力
电流磁效应
- 通电平行导线之间有相互作用力
- 电流对磁针有作用力

## Slide 26
运动电荷（电流）激发磁场
磁场对运动电荷、载流导体和永久磁铁等有磁场力的作用。
磁体
磁体
电流
电流
电流磁效应
磁体与静止电荷之间无相互作用力

## Slide 27
组成磁体的每一个分子都存在着永不停息的环形电流
磁性来源于物质中的分子电流
磁化：分子电流排列整齐
原子内电子绕核的运动和电子的自旋两部分形成的
分子电流假说
铁磁体

## Slide 28
通过运动检验电荷在磁场中所受的作用力来定量描述磁场
洛伦兹力
磁力的方向总是与电荷运动方向垂直
在特定运动方向不受力，且磁力的方向与不受力方向垂直
磁力与速度大小和带电量成正比
速度方向和不受力方向的夹角影响磁力大小
检验电荷：质量m，带电量q，运动速度
与 无关
只与空间位置有关

## Slide 29
磁感应强度
规定方向使得的方向是的方向
单位：特斯拉（T） 高斯（Gs）
与 无关
只与空间位置有关
磁感应强度
洛伦兹力：

## Slide 30
单位：特斯拉（T）
磁感应强度

## Slide 31
磁感应线

## Slide 32
磁感应线
磁感应线上任意一点的切向代表该点的方向
- 某点垂直于矢量的单位面积的磁感应线数等于该点矢量的大小
- 与电流套连
- 互不相交
- 方向与电流成右手螺旋关系

## Slide 33
磁感应线
- 闭合曲线
- 载流螺线管相当于磁棒
- 与电流套连
- 互不相交
- 方向与电流成右手螺旋关系