## Slide 1: 1.数电实验箱
2
3
4
5
6
7
8
编号 | 说明
1 | 两组4联装7段共阴极数码管，低电平位选通，译码芯片已连，BCD码最高位输入端分别是P13和P23
2 | LED“0-1”显示器，高电平亮灯
3 | 高低电平输出端，HIGH输出高电平，LOW输出低电平
4 | ８组自由接线端，用于扩展接线口，每组可将１个接口扩展为４个接口
5 | 模拟开关，拨码开关控制输出高低电平
6 | 脉冲输出，按键切换输出１Hz,10kHz,1MHz时钟信号，以及按键控制输出单个正脉冲或负脉冲
7 | 示波器接线端，夹子接GND
8 | 芯片切换开关
1

## Slide 2: 1.数电实验箱
2
3
4
编号 | 门电路芯片说明
1 | 74LS00，四组2输入与非门， A、B为输入端，Y为输出端，即Y =
2 | 74LS08，四组2输入与门， A、B为输入端，Y为输出端，即Y = AB
3 | 74LS20，二组4输入与非门， A、B、C、D为输入端，Y为输出端， 即Y =
4 | 74LS86，四组2输入异或门， A、B为输入端，Y为输出端，即Y = A⊕B
编号 | 门电路芯片说明
1 | 
2 | 74LS08，四组2输入与门， A、B为输入端，Y为输出端，即Y = AB
3 | 
4 | 74LS86，四组2输入异或门， A、B为输入端，Y为输出端，即Y = A⊕B
1

## Slide 3: 2. MSO2000A&DS2000A（示波器）
前面板

## Slide 5: 示波器在数电实验中的使用
MSO2000系列示波器提供了16条数字通道，可同时对多条数据线上的数字信号进行观察和测试。根据参考电压判定信号的HIGH/LOW，从而形成数字波形。
注意：测量数据线的颜色和编号对应关系

## Slide 6: 数字通道显示界面和控制菜单
16条数字通道，编号与相应颜色数据线对应
逻辑分析通道控制菜单
多功能旋钮，可旋转选择菜单子项，按下确认选项
数字通道波形显示，红色表示当前选择的通道，已选择的通道可使用多功能旋钮上下移动

## Slide 7: 常见问题调整
1、参考电平的设置
选择LA菜单的“阈值”，选择门限类型为TTL，并应用于D7-D0和D15-D8通道。
当输入信号的电压大于当前设置的阈值（3.5V左右）时，判定为逻辑1，否则为逻辑0。

## Slide 8: 常见问题调整
2、选择通道
选择LA菜单的“通道/组”，如右图所示，使用多功能旋钮选择某一通道或某一组通道。选中的通道（组）可使用多功能旋钮实现在屏幕上移或下移。

## Slide 9: 常见问题调整
3、打开、关闭通道
选择LA菜单的“开/关”，使用菜单右侧软键选择D7-D0或D15-D8打开或关闭。也可如右图所示，使用多功能旋钮选中需要显示的通道波形。
还可将若干通道自定义为组，同时打开或关闭。

## Slide 10: 常见问题调整
4、通道波形重叠晃动
通过TRIGGER区域的MENU按钮切换到触发菜单，选择波形稳定且上升沿较少的通道作为触发信源，触发方式选择自动触发，触发边沿选择上升沿。
然后缓慢旋转TRIGGER区域的LEVEL旋钮，即触发电平，直至波形稳定。
其他问题可参考Rigol公司MSO－DS2000A系列示波器用户手册 第7章 数字通道部分
当前的触发
电平值

## Slide 11
前面板功能简介

## Slide 21
用户界面