## Slide 1
Latches, Flip-Flops,
and Timers
7

## Slide 2
2
7-1 锁存器 Latches
7-2 边沿触发器Edge-Triggered Flip-Flops
7-3 触发器运算特性
7-4 触发器应用
7-5 单稳态触发器
7-6 非稳态多谐振荡器
第7 章 锁存器、触发器和定时器

## Slide 3: Sec.7.1 Latches（锁存器）
CHAPTER 7
锁存器是具有两个稳定状态（双稳态）的临时存储数据的设备，也称多谐振荡器
1.1、S-R (Set-Reset，置位-复位) 锁存器
交叉耦合结构，反馈
高电平输入
低电平输入
置位：𝑄=1
复位：𝑄=0
锁存器保持在复位或置位的任何一种状态
输入端不能同时为1
无效
输入端不能同时为0
无效

## Slide 4
Latch initially SET
两种可能的置位
两种可能的复位
瞬间低电平
输入端不能同时为0
输入端不能同时为0
保持
保持

## Slide 5: Sec.7.1 Latches（锁存器）
CHAPTER 7
Inputs |  | Outputs |  | Comments
S | R | Q | Q | 
1 | 1 | NC | NC | No change. Latch remains in present state. 保持原状态
0 | 1 | 1 | 0 | Latch Set 置位
1 | 0 | 0 | 1 | Latch Reset 复位
0 | 0 | 1 | 1 | Invalid condition 无效

## Slide 6: Sec.7.1 Latches
CHAPTER 7
S-R 锁存器

## Slide 7: Sec.7.1 Latches
CHAPTER 7
（机械开关接触抖动消除器）
由于接触抖动导致
不稳定的变化电压
1.2、S-R 锁存器应用举例

## Slide 8
The 74LS279 is a quad S-R latch. Two of the latches has two S inputs.
实现器件 74LS279 （四S-R锁存器）
1Q
2Q
3Q
4Q
74LS279A

## Slide 9: Sec.7.1 Latches
CHAPTER 7
引入门控使能信号EN
EN=0，保持
EN=1，状态
1.3、门控S-R 锁存器

## Slide 10: Sec.7.1 Latches
CHAPTER 7
示例
EN=0，保持
EN=1，状态

## Slide 11
D
EN
Q
Q
Q
Q
D
EN
1.4、门控D锁存器

## Slide 12: Sec.7.1 Latches
CHAPTER 7
门控D锁存器的实现，4个锁存器74LS75

## Slide 13: Sec.7.2 边沿触发器
上升沿触发
下降沿触发
动态输入指示器
边沿触发器：在时钟的边沿上改变状态

## Slide 14: Sec.7.2 边沿触发器
7.2.1、边沿触发的D触发器

## Slide 15
7.2.1、边沿触发的D触发器

## Slide 16: Sec.7.2 边沿触发器
7.2.2、边沿触发的J-K 触发器
边沿触发的J-K 触发器与R-S 触发器的区别：
没有无效状态
脉冲转换检测器
更为通用的触发器
保持
复位
置位
切换

## Slide 17
7.2.2、边沿触发的J-K 触发器

## Slide 18
Determine the Q output for the J-K flip-flop, given the inputs shown.
Example
CLK
Q
K
J
CLK
K
J
Q
Q
Notice that the outputs change on the leading edge of the clock.
Solution
Set
Toggle
Set
Latch

## Slide 19
7.2.3、边沿触发操作
门控器
锁存器
上升沿触发的D触发器
窄脉冲
脉冲转换检测器
门控D锁存器与D触发器的区别：D触发器带有脉冲转换检测器

## Slide 20
7.2.3、边沿触发操作
上升沿触发的D触发器
CP↑，触发器从复位到置位
CP↑，触发器从置位到复位

## Slide 21
D触发器的翻转实现
CLK
D
CLK
Q
Q
A D-flip-flop does not have a toggle mode like the J-K flip-flop, but you can hardwire a toggle mode by connecting Q back to D as shown. This is useful in some counters as you will see in Chapter 8.
For example, if Q is LOW, Q is HIGH and the flip-flop will toggle on the next clock edge. Because the flip-flop only changes on the active edge, the output will only change once for each clock pulse.
D flip-flop hardwired for a toggle mode
每个时钟到来都改变状态
计数器基础

## Slide 22
J-K 触发器的翻转实现

## Slide 23: Sec.7.2 边沿触发器
同步输入：数据的传送与时钟同步
异步输入：数据输入和时钟无关
7.2.4、异步预置位PRE和清零CLR输入
同步运行时，PRE 和 CLR 为高电平（时钟边沿触发，数据传送）；
PRE=0，置位；CLR=0，复位； PRE和CLR不能同时为0

## Slide 24
Determine the Q output for the J-K flip-flop, given the inputs shown.
Example
Q
CLK
K
J
Q
PRE
CLR
Solution
Set
Toggle
Reset
Toggle
Set
Set
Reset
Latch
CLK
K
J
Q
PRE
CLR

## Slide 25: Sec.7.2 边沿触发器
CHAPTER 7
1、双D触发器The 74HC74
7.2.5、触发器的实现

## Slide 26: Sec.7.2 边沿触发器
CHAPTER 7
2、双J-K触发器The 74HC112
7.2.5、触发器的实现

## Slide 27
补充：逻辑功能的特性表描述
次态
现态
指触发器在输入信号变化前的状态，用 Qn 表示。
指触发器在输入信号变化后的状态，用 Qn+1 表示。
锁存器次态与输入信号和电路原有状态之间关系的真值表。

## Slide 28
置 0 端 RD 和置 1 端 SD 低电平有效。
禁用 RD = SD = 0 , RD + SD =1
称约束条件
注意:
0
0
0
0
1
×
触发器状态不定
0
×
1
0
1
0
1
0
0
触发器置 0
0
0
1
0
1
1
0
1
触发器置 1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
触发器保持原状态不变
说 明
Qn+1
Qn
SD
RD
基本 RS 触发器
特性表的简化表示
Qn
1
1
1
0
1
0
1
0
不定
0
0
Qn+1
SD
RD
与非门组成的基本 RS 触发器特性表

## Slide 29
同步 RS 触发器的特性表与特性方程
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
×
0
×
1
Qn+1
Qn
S
R
特
性
表
同步RS触发器Qn+1的卡诺图
R
SQn
0
1
00 01
11
10
×
1
1
1
特性方程
RS = 0(约束条件)
特性方程指触发器次态与输入信号和电路原有状态之间的逻辑关系式。
RS 触发器功能也可用特性表与特性方程来描述。
×

## Slide 30
D 触发器的特性表、特性方程、驱动表和状态转换图
驱动表
由触发器现态和次态的取值来确定输入信号取值的关系表，又称激励表。
状态转换图
用圆圈及其内的标注表示电路的所有稳态，用箭头表示状态转换的方向，箭头旁的标注表示状态转换的条件。
它们是触发器逻辑功能的不同描述方法，也是时序逻辑电路逻辑功能的描述方法。

## Slide 31
0 1
D = 1
D = 0
D = 0
D = 1
0 0
0 1
1 0
1 1
D
Qn Qn+1
特性方程
Qn+1 = D
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
Qn+1
Qn
D
D 触发器特性表
0
0
0
0
1
1
1
1
D 触发器驱动表
0 0
0 1
1 0
1 1
0
0
1
1
无约束
Qn+1 在 D = 0 时就为 0，与 Qn 无关。
0 0
0 1
1 0
1 1
D 触发器的特性表、特性方程、驱动表和状态转换图
同步D触发器状态转换图
1

## Slide 32: 实例
2024/4/11
32
门控R-S触发器Q 输出时序，Q初始状态为低

## Slide 33
33
D触发器Q输出时序.

## Slide 34
传输延迟tPLH ：从时钟脉冲的触发沿到输出的低电平到高电平变换之间的时间
50% point on triggering edge
50% point
50% point on LOW-to-HIGH transition of Q
tPLH
tPHL
CLK
CLK
Q
Q
50% point on HIGH-to- LOW transition of Q
1、传输延迟：时钟到输出
传输延迟tPHL ：从时钟脉冲的触发沿到输出的高电平到低电平变换之间的时间
Sec.7.3 触发器运算特性
7.3.1、传输延迟时间

## Slide 35
50% point
tPLH
tPHL
Q
50% point
50% point
50% point
Q
PRE
CLR
2、传输延迟：预置位输入到输出
清零输入到输出
Sec.7.3 触发器运算特性
7.3.1、传输延迟时间
传输延迟tPLH ：从预置位输入的前沿到输出的低电平到高电平变换之间的时间
传输延迟tPHL ：从清零输入的前沿到输出的高电平到低电平变换之间的时间

## Slide 36
输入先于时钟脉冲触发边沿到达所需要的最小时间间隔，在此时间（J和K，R和S，或者D）输入逻辑电平保持不变，则触发时可有效地按时序进入触发器。
输入的逻辑电平保持的时间必须 ≥ ts
Sec.7.3 触发器运算特性
7.3.2、建立时间 ts
7.3.3、保持时间 th
时钟脉冲触发边沿到达之后，输入的逻辑电平需要保持的最小时间间隔。
输入的逻辑电平保持的时间必须 ≥ th
保证数据可靠进入，在时钟脉冲触发边沿到来前，数据输入的提前时间必须≥建立时间
保证数据可靠进入，在时钟脉冲触发边沿到来后，数据输入的保持时间必须≥保持时间

## Slide 37
4. 最大时钟频率fmax
触发器可以可靠触发的最高速度.
5. 脉冲宽度tw
可靠运算的最小脉冲宽度.
6. 功率PT
该芯片的总功率消耗，例如+5V直流电源上运行的触发器需要5mA的电流，那么
PT = VccxIcc = 5Vx5mA = 25 mW
（超过会使触发器不能尽快响应）

## Slide 38
触发器由门电路构成，因此，门电路的应用
注意事项在这里多适用。例如，TTL 触发器的输
入端悬空相当于输入高电平，而 CMOS 触发器
的输入端不允许悬空。
应
用
注
意
实际中，应根据需要选定触发器的功能和触发方式。
例如：同步触发器通常只用于数据锁存，构成计数器、移位寄存器时一般要用边沿触发器。
Sec.7.4 触发器应用

## Slide 39
Sec.7.4 触发器应用
7.4.1、并行数据存储
1、同步时钟
D触发器上的数据被触发器同时存储。
2、异步复位完成初始化
3、4位基本寄存器
相同时钟
脉冲触发

## Slide 40
对周期波形的频率进行分频
二分频
一个D或J-K 触发器可用作除2芯片。
Q输出是输入时钟频率的一半.
Sec.7.4 触发器应用
7.4.2、分频
四分频
Notes: 实现二分之一的分频

## Slide 41
fin=8kHz
fout=1kHz
Toggle connection
Rise edge triggering
8分频

## Slide 42
Q2
Q1
1D
1D
FF1
FF2
石英方波
振荡器
4MHz
C1
C1
CP
[例] 下图为分频器电路，设触发器初态为 0，试画出
Q1、Q2 的波形并求其频率。
CP
解：
C1
CP
fQ1 = fCP/2 = 2 MHz， fQ2 = fCP/4 = 1 MHz
CP
Q1
0
Q2
0
Q1
C1
对 CP 二分频
对 CP 四分频

## Slide 43
CHAPTER 7
Sec.7.4 触发器应用
7.4.2、计数器
1、下降沿触发
2、初始为复位状态
3、异步触发
4、2位二进制计数器
Notes: 状态共4个，循环出现

## Slide 44
3位二进制计数器
7.4.2、计数器

## Slide 45: Test Your Understanding
Determine the output frequency for a frequency division circuit that contains twelve flip-flops with an input clock frequency of 20.48MHz.
a) 10.24 kHz ; b) 5kHz; c) 30.24kHz; d) 15kHz
Answer b)
2. Which of the following is not generally associated with flip-flops?
a) Hold time ; b) Propagation delay time;
c) Interval time ; d) Set-up time
Answer c)

## Slide 46
4，7，8，14，16，18，21，25
作业