## Slide 1: 逻辑分析仪（示波器） 使用说明
RIGOL MSO2302A
按下LA用作逻辑分析仪

## Slide 2: 逻辑分析仪

## Slide 3
子菜单按钮：进入子菜单或修改选项值
显示或隐藏菜单
多功能按钮：改变选项（按下为确定）
用于调整时基
Trigger区
显示下一页子菜单
菜单

## Slide 4
黑色线是地线，必须接到实验箱的地线或低电平，只用接一条线。
杜邦线

## Slide 5: 复制示波器屏幕
注意：Ultra Sigma图标可能会隐藏在Windows左下角的任务栏里。
运行
所截屏幕在桌面的文件夹Ultra Sigma Data中

## Slide 6: 测量某个信源的频率
按measure按钮，用频率计选择信源，屏幕右上角会显示该信源的频率。

## Slide 7: 测量多个信源的频率
按measure按钮，用信源选择选择一个信源，按屏幕左边菜单的频率，屏幕下方会显示该信源的频率。
再用信源选择选择另一个信源，按屏幕左边菜单的频率，屏幕下方显示会增加该信源的频率。
移除测量可以移除上面所选择的测量。

## Slide 8: 调整时基
旋转Horizontal区的Scale旋钮，逆时针旋转增大，顺时针减小，按倍数进行。
每格200us
全部测量用于CH1和CH2

## Slide 9
按下Scale旋钮，LA下显示了两种时基波形延迟扫描功能。

## Slide 10: 调整触发方式
用Trigger区Menu显示Trigger菜单，选择变化最小的信源作为触发信源。
当屏幕出现波形重叠或不稳定，选择波形稳定且上升沿较少的通道作为触发信源，触发方式选择自动触发，触发边沿选择上升沿，然后缓慢旋转TRIGGER区域的LEVEL旋钮，即触发电平，直至波形稳定。

## Slide 11: 关闭通道
按LA键显示LA菜单
突出显示（红色波形）
开关某个通道

## Slide 12
关闭模拟信源显示，按CH1和CH2关闭

## Slide 13: 保存数据
按Storage按钮/保存，旋和按多功能按钮选择一个数据文件保存